_______________________________________________________________________________

### ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА 30 Х 60 М

### (ДЛЯ ПЛОЩАДОК С ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ).

(радиус закругления 7,5-8 м)

Хоккейные борта(оцинкованные).

1. Изготовлено из поликарбонатовых панелей.

Поликарбонат из которого изготавливаются хоккейные борта отвечает всем требованиям предъявляемым к хоккейным кортам для эксплуатации в уличных условиях. Данная хоккейная коробка обладает высокой антивандальностью, а так же высокой морозостойкостью, что позволяет   выдерживать температурные перепады от -50 до +50

- высота – 1 200 мм;

- длина – 2 000 мм.

- толщина -5 мм

2. Облицовка панели корта выполнена из поликарбоната 5мм (цвет белый).

3. В верхней части борта  перила синего цвета  (ПНД),   ширина 50 мм;

4. Нижняя часть панели усилена отбойной пластиной (поликарбонат) шириной  200 мм.

5. В комплект хоккейного корта входят  калитки для игроков шириной – 900 мм (4 шт).

6. Технологические ворота распашного типа шириной 4 000 мм (1 шт).

Ворота оснащены откатными роликами для удобства открывания/закрывания створок ворот.

7. Рамы (металлокаркас) к которым крепятся борта, представляют собой металлические  конструкции изготовленной из стальной  профильной трубы,  поддерживающие панели бортов. (каркас оснащён дополнительными ребрами жесткости, а так же покрыт  оцинковкой.)

8. Стойки прикрепляемые к основанию изготовлены  из профилированной трубы, металлических пластин. Данная конструкция стоек позволяет монтировать  корт на основание, оборудованное холодильной системой, не повреждая трубы для заморозки льда.

9. Ограждение 6мм. (остекление) из поликарбоната на прямых участках, на  торцах и на радиусах – 1,5 м высотой.

Защита от попадания шайбы за пределы площадки представляет из себя металлические стойки с заполнением из прозрачного поликарбоната толщиной 6мм.

При необходимости  возможно изготовление корта по любым размерам и комплектации.