_______________________________________________________________________________

### ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА (стеклопластиковая) 30 Х 60 М

(радиус закругления 7,5 м)

Хоккейные борта.

1. Изготовлено из стеклопластиковых  панелей.

Стеклопластик из которого изготавливаются хоккейные борта отвечает всем требованиям предъявляемым к хоккейным кортам для эксплуатации в уличных условиях. Данная хоккейная коробка обладает высокой антивандальностью, а так же высокой морозостойкостью, что позволяет   выдерживать температурные перепады

от -60 до +50

- высота – 1 220 мм;

- длина – 2 000 мм.

- толщина – 5 мм.

2. Облицовка панели корта выполнена из стеклопластика  5мм (цвет белый).

3. В верхней части борта  перила синего цвета стеклопластик (ПНД),   ширина 50 мм;

4. Нижняя часть панели усилена отбойной пластиной (стеклопластик)  шириной  220 мм.

5. В комплект хоккейного корта входят  калитки для игроков шириной – 900 мм (2 шт).

6. Технологические ворота распашного типа шириной 4 000 мм (1 шт).

Ворота оснащены откатными роликами для удобства открывания/закрывания створок ворот.

7. Рамы (металлокаркас) к которым крепятся борта, представляют собой металлические  конструкции изготовленной из профильной трубы (40х25) поддерживающие панели бортов. (каркас оснащён дополнительными ребрами жесткости).

8. Стойки прикрепляемые к основанию изготовлены  из профилированной трубы (40х25) в виде укосины. Данная конструкция стоек позволяет монтировать  корт на грунт или асфальт.

9.Сетчатое ограждение на торцах и на радиусах. Высота 1,5 м.

Защита от попадания шайбы за пределы площадки представляет из себя панели из стального уголка с заполнением из оцинкованной сетки-рабицы

При необходимости  возможно изготовление корта по любым размерам и комплектации.